| 表1:循环方式及代号 循环方式 代号 内循环 浮动式 F 固定式 G 外循环 插管式 C | 表2:结构特征及代号 结构特征 代号 导珠管埋入式 M 导珠管凸出式 T |
| --- | --- |
| 表3:预紧方式及代号 预紧方式 代号 变位导程预紧(单螺母) B 增大钢球直径预紧(单螺母) Z 垫片预紧(双螺母) D 螺帽预紧(双螺母) L 无预紧(单螺母) W | 表4:标准公差等级代号 代号 精度性能增高方向 1 ↑ 2 3 4 5 7 10 |
| 示例 |
| 产品使用须知： 1、产品在出厂前已经调整好预紧力，请勿任意改变。 2、由于滚珠丝杠副传动效率高，不能自锁，要防止螺母从丝杠上脱出。 3、要采取安全措施，防止在主机运行中螺母脱离螺纹滚道。 4、螺母上的注油孔的位置，若用户有特殊要求，可在图中标明。 5、要定期往螺母内注入润滑油或油脂。要防止灰尘进入螺母体内。 6、一旦螺母与丝杠解体，及时与我厂联系。 |
| 滚珠丝杠副的标注示例 |
| 注: (1)根据磨削丝杠的工艺特点,I处可以不留空刀槽,这样可提高产品的刚性. (2)螺母两端需要密封圈,请在图中标明. (3)安装尺寸D1,按照GB/T2822的规定,其公差采用g6较好;丝杠副精度≤5级时,可选用g7. 当法兰盘D不便于部件安装时,可按尺寸T从法兰盘上铣去一块,并要在图纸上注明.例如:FD3206-2T=6 |
| 设计小常识 1、滚珠螺母安装尺寸D1定位面的有效长度视不同产品结构特点而定，但不宜太长。 2、双螺母滚珠丝杠副，其中B母的外径尺寸最好比A母的安装尺寸小0.1mm左右。 |
| 公称直径和公称导程的组合 注:兰色字为优先组合 |
| 公称直径 公 称 导 程 6 1 2 2.5 8 1 2 2.5 3 10 1 2 2.5 3 4 5 6 12 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 63 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 80 6 8 10 12 16 20 25 32 40 100 10 12 16 20 25 32 40 125 10 12 16 20 25 32 40 160 12 16 20 25 32 40 200 12 16 20 25 32 40 |
| 表5:任意300mm轴向行程内行程变动量V300 |
| 标准公差等级 1 2 3 4 5 7 10 V300P(µm) 6 8 12 16 23 52 210 |

| 表1:循环方式及代号 循环方式 代号 内循环 浮动式 F 固定式 G 外循环 插管式 C | 表2:结构特征及代号 结构特征 代号 导珠管埋入式 M 导珠管凸出式 T |
| --- | --- |
| 表3:预紧方式及代号 预紧方式 代号 变位导程预紧(单螺母) B 增大钢球直径预紧(单螺母) Z 垫片预紧(双螺母) D 螺帽预紧(双螺母) L 无预紧(单螺母) W | 表4:标准公差等级代号 代号 精度性能增高方向 1 ↑ 2 3 4 5 7 10 |
| 示例 |
| 产品使用须知： 1、产品在出厂前已经调整好预紧力，请勿任意改变。 2、由于滚珠丝杠副传动效率高，不能自锁，要防止螺母从丝杠上脱出。 3、要采取安全措施，防止在主机运行中螺母脱离螺纹滚道。 4、螺母上的注油孔的位置，若用户有特殊要求，可在图中标明。 5、要定期往螺母内注入润滑油或油脂。要防止灰尘进入螺母体内。 6、一旦螺母与丝杠解体，及时与我厂联系。 |
| 滚珠丝杠副的标注示例 |
| 注: (1)根据磨削丝杠的工艺特点,I处可以不留空刀槽,这样可提高产品的刚性. (2)螺母两端需要密封圈,请在图中标明. (3)安装尺寸D1,按照GB/T2822的规定,其公差采用g6较好;丝杠副精度≤5级时,可选用g7. 当法兰盘D不便于部件安装时,可按尺寸T从法兰盘上铣去一块,并要在图纸上注明.例如:FD3206-2T=6 |
| 设计小常识 1、滚珠螺母安装尺寸D1定位面的有效长度视不同产品结构特点而定，但不宜太长。 2、双螺母滚珠丝杠副，其中B母的外径尺寸最好比A母的安装尺寸小0.1mm左右。 |
| 公称直径和公称导程的组合 注:兰色字为优先组合 |
| 公称直径 公 称 导 程 6 1 2 2.5 8 1 2 2.5 3 10 1 2 2.5 3 4 5 6 12 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 63 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 80 6 8 10 12 16 20 25 32 40 100 10 12 16 20 25 32 40 125 10 12 16 20 25 32 40 160 12 16 20 25 32 40 200 12 16 20 25 32 40 |
| 表5:任意300mm轴向行程内行程变动量V300 |
| 标准公差等级 1 2 3 4 5 7 10 V300P(µm) 6 8 12 16 23 52 210 |